## Slide 1
01 — 구현 결과
MASSENTITY · ECOSYSTEM DESIGN
MassEntity 기반
M3 동적 생태계
UE 5.8 · Server/Standalone 권위 시뮬레이션
WORLD
지역·낮밤 시계
공간과 시간 입력
→
ECOLOGY + MASS
생성·소비·이주
논리 개체와 자원 장부
→
OBSERVATION
Box · 요약 표시
개체 ID와 지역 변화
핵심 결과: 식량 고갈 시 같은 Mass 개체가 인접 지역으로 이동한다
AdaptiveEcosystem · M3 구현 현황 · 2026.09.30
01 / 10
Notes: 발표 자료의 디자인은 사용자가 제공한 장원준v2.html을 참조했다. 구현 근거: AdaptiveEcosystem/Docs/Roadmap/M3/M3_IMPLEMENTATION_SUMMARY.md. 관찰용 M3.1~M3.3 경로이며 M3 전체 완료를 뜻하지 않는다.

## Slide 2
02 — 구현 범위
MASSENTITY · M3 ECOLOGY IMPLEMENTATION
M3 관찰 시나리오의 세 단계
지역 생성, 자원 변화, 동일 ID 이주를 하나의 서버 흐름으로 연결
AdaptiveEcosystem · M3 구현 현황 · 2026.09.30
02 / 10
단계
개발한 동작
관찰할 결과
M3.1 지역·생성
권위 Day/Night 시계와 지역별 초기/정기 Spawn
8개 초기 생성
M3.2 자원·소비
개체별 소비 예약, 낮밤 Food 손실, Debug 고갈
Food 감소 장부
M3.3 이동·표시
인접 지역 선택, 실제 이동·도착, 요약 복제
같은 ID로 도착
현재 검증 수준
Editor 빌드 성공 기록과 과거 Standalone A→B 이주 로그 확보
Notes: 근거: Docs/Roadmap/M3/M3_IMPLEMENTATION_SUMMARY.md, M3_IMPLEMENTATION_PLAN.md. UE 5.8 Editor 빌드 기록은 M3_VALIDATION_REPORT.md.

## Slide 3
03 — 책임 경계
MASSENTITY · M3 ECOLOGY IMPLEMENTATION
서버 권위의 네 계층
World는 입력, Ecology는 자원, Mass는 개체, GameState는 완료 요약을 전달
AdaptiveEcosystem · M3 구현 현황 · 2026.09.30
03 / 10
WORLD
AEcologyRegion · Day/Night Clock
↓ 지역 Bounds·인접 관계·시각 snapshot
ECOLOGY
Food · Spawn 예약 · 상한
공유 자원과 개체군 집계의 권위
MASS
Entity · 소비 예약 · Travel
개체별 상태와 Transform의 원본
→ 완료된 지역 요약과 관련 Box만 Client로 전달
Notes: 근거: Source/AdaptiveEcosystem/World/EcoWorldClockSubsystem.cpp, Ecology/EcologySimulationSubsystem.cpp, Mass/EcoMassLifecycleSubsystem.cpp, Network/EcoGameState.cpp.

## Slide 4
04 — M3.1
MASSENTITY · M3 ECOLOGY IMPLEMENTATION
낮밤 주기와 지역별 Mass 생성
기본 웨이브는 Food와 지역/전체 상한을 만족할 때만 생성
AdaptiveEcosystem · M3 구현 현황 · 2026.09.30
04 / 10
10초 낮 / 10초 밤 에디터 예시
시간
지역별 Alive
0초
8
20초
24
40초
40
60초
56
80초
64
DAY
+5초에 4개
NIGHT
+4초 · +8초에 6개씩
지역 상한 64 · 전체 상한 128
현재 ini의 낮밤 길이는 각각 10초. 웨이브 간격은 Bootstrap에서 별도 확인
Notes: 근거: Source/AdaptiveEcosystem/Ecology/EcoSpawnSchedule.cpp, Core/EcoSpawnTypes.h, Mass/EcoMassNetworkBootstrap.cpp; 설정 예시 Docs/Roadmap/M3/M3_2_EDITOR_TEST.md. 아래 10초 설정 수치는 기대값이며 신규 PIE 실측이 아니다.

## Slide 5
05 — M3.2
MASSENTITY · M3 ECOLOGY IMPLEMENTATION
개체별 소비와 지역 Food 배분
Mass가 요청을 모으고 Ecology가 지역 Food를 한 번 배분한다
AdaptiveEcosystem · M3 구현 현황 · 2026.09.30
05 / 10
개체별 요청 예시
조건
값
지역 Food
5
Resident
10명
개체당 요청
2
총 요청
20
실제 지급 합
5
비례 배분 계수
5 ÷ 20 = 0.25
개체당 실제 지급
2 × 0.25 = 0.5
지급량은 Fragment에 기록. Energy/HP 반영은 아직 없음
Notes: 근거: Source/AdaptiveEcosystem/Mass/EcoMassFeeding.cpp, Ecology/EcoFoodAllocation.cpp, Ecology/EcologyResourceSimulation.cpp. Food 5/요청 10×2는 수동 테스트 설정의 계산 예시. Energy 갱신은 현재 구현되지 않았다.

## Slide 6
06 — M3.2
MASSENTITY · M3 ECOLOGY IMPLEMENTATION
환경 손실과 Debug 기아 이벤트
Debug.Starvation은 지정 지역 Food만 0으로 만들고 Spawn 설정은 유지
AdaptiveEcosystem · M3 구현 현황 · 2026.09.30
06 / 10
자동 환경 이벤트
낮 이벤트
기본 비활성 · Forest_A
밤 이벤트
기본 활성 · Forest_B
Phase fraction 시각에 설정된 Food Loss 적용
수동 원인 재현
Debug.Starvation.Forest_A
[Eco Food Event] Source=Debug.Starvation
[Eco Food] After=0 Depleted=1
A 추가 Spawn 스킵 · B 정규 웨이브 유지
Notes: 근거: Source/AdaptiveEcosystem/Debug/EcoStarvationDebugSubsystem.cpp, Ecology/EcologyResourceSimulation.cpp, Docs/Debug/DEBUG_COMMANDS.md.

## Slide 7
07 — M3.3
MASSENTITY · M3 ECOLOGY IMPLEMENTATION
고갈된 지역에서 같은 Entity가 이주
도착은 새 Spawn이 아니라 기존 StableAgentId의 Region 변경
AdaptiveEcosystem · M3 구현 현황 · 2026.09.30
07 / 10
01 출발지 고갈
Forest_A Food = 0
Food가 있는 명시적 인접 지역 탐색
02 Traveling
같은 ID가 B로 이동
이동 중에는 A Population 소속
03 도착 commit
Forest_B Population 증가
Bounds·반경·Food 확인 후 소속 변경
ID 1–8
A → B
ID 1–8
Notes: 근거: Source/AdaptiveEcosystem/Mass/EcoMassMigration.cpp, Mass/EcoMassFragments.h, Docs/Roadmap/M3/M3_3_EDITOR_TEST.md. 실제 확인된 기존 로그는 M3_VALIDATION_REPORT.md에 기록.

## Slide 8
08 — 통합 실행
MASSENTITY · M3 ECOLOGY IMPLEMENTATION
한 시각의 처리 순서와 인구 보존
이주 자체는 전체 Alive 수를 바꾸지 않는다
AdaptiveEcosystem · M3 구현 현황 · 2026.09.30
08 / 10
01
환경 Food 손실
02
정규 Spawn 승인
03
소비 요청·배분
04
자원 snapshot
05
이주·도착
06
Population 요약
전체 Alive = 초기 생성 + 성공한 웨이브 생성 − 실제 사망
Notes: 근거: Source/AdaptiveEcosystem/Mass/EcoMassLifecycleSubsystem.cpp ProcessEcologyStep, EcoMassMigration.cpp, Docs/Roadmap/M3/M3_IMPLEMENTATION_SUMMARY.md.

## Slide 9
09 — 검증 상태
MASSENTITY · M3 ECOLOGY IMPLEMENTATION
확인된 로그와 아직 필요한 PIE 검증
빌드 성공과 일부 이주 관찰을 통합 시나리오 완료로 확대하지 않는다
AdaptiveEcosystem · M3 구현 현황 · 2026.09.30
09 / 10
기존 확인
UE 5.8 Editor 빌드 성공
Standalone 수동 이주
A Food 50 → 0
ID 1–8, Forest_B 도착
집계 A=0, B=16, 전체=16
추가 Spawn Waves가 꺼졌던 당시 로그
재확인 대기
Spawn Waves=1 + 이주 동시 실행
양쪽 고갈·도착 후 소비
Host/Client 요약과 Box
Late Join · 긴 프레임 · 15분
자동화 테스트는 기존 요청에 따라 생략
Notes: 근거: Docs/Roadmap/M3/M3_VALIDATION_REPORT.md. 과거 Standalone 로그는 Spawn Waves=0이던 당시 빌드. 이후 우회 설정 제거 후 Editor 재빌드 성공, 정기 Spawn/이주 동시 PIE 재확인 대기.

## Slide 10
10 — 다음 작업
MASSENTITY · M3 ECOLOGY IMPLEMENTATION
관찰 데모 이후의 생태 폐루프
다음 목표는 도착·유출 이력을 출생 특성과 생존 결과에 연결하는 것
AdaptiveEcosystem · M3 구현 현황 · 2026.09.30
10 / 10
현재 구현
낮밤 Spawn
Food 소비·고갈
동일 ID 이주·도착
다음 설계 및 검증
출발지·도착지 이주 이력
다음 출생의 특성 프로필
Energy·기아 사망·통합 PIE
이주 경험 반영 Spawn은 현재 계획 단계
Notes: 근거: Docs/Roadmap/M3/M3_IMPLEMENTATION_SUMMARY.md, MIGRATION_AWARE_SPAWN_PLAN.md, M3_IMPLEMENTATION_PLAN.md. 이주 이력 기반 생성은 설계안이며 현 구현에 없음.